## Slide 1: COSUIV PPA
18 décembre 2025
Pierre Patrice – Ingénieur Air Climat Énergie : ppatrice@airbreizh.asso.fr
Marion Delidais – Ingénieure Air Climat Énergie : mdelidais@airbreizh.asso.fr
Simon Leray - Responsable Service Numérique et Communication ​: sleray@airbreizh.asso.fr

## Slide 2: L’Inventaire Spatialisé des Emissions Atm (ISEA) Accès aux données d’ISEA (grand public et nos membres) : www.isea.airbreizh.asso.fr et en Open Data : www.opendata.airbreizh.asso.fr
2

## Slide 3: Bilan Air - Climat – Energie ISEA V6 / V6.1 : 2008 - 2022
Production d’un Inventaire Spatialisé des Émissions Atmosphériques (ISEA) par Air Breizh tous les deux ans
  Couverture intégrale de la région Bretagne
  Données produites à l’échelles communale
  Agrégations possibles pour toutes les échelles intermédiaires souhaitées (Département, EPCI, autres)
  Cohérence de méthode avec les inventaires produits par les autres régions
A chaque nouvelle édition, recalcul de toutes les années paires depuis 2008, plus l’année 2019
ISEA V6 / V6.1 : 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022
Données disponibles de consommations énergétiques, émissions de GES, et émissions de PES, réparties par secteur
Génération d’indicateurs spécifiques à la demande (Emissions/Conso par type d’énergie, UGB, véhicules.km, …)
Version 6 publiée en juin 2025, et révisée dans le cadre de la V6.1 du 18/12/2025
Mise à jour des données sur le site web www.isea.airbreizh.asso.fr

## Slide 4: Présentation des résultats ISEA V6.1
Parts relatives des différents secteurs sur Rennes Métropole
PRINCIPAUX SECTEURS D’EMISSION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SUR RENNES METROPOLE
Les transports (notamment NOX et PM)
Le résidentiel (notamment PM liées au chauffage au bois)
L’Agriculture (notamment NH3 et PM)
A RETENIR
53% des émissions de PM2,5 sont émises par le résidentiel
94% des émissions de NH3 proviennent de l’agriculture
69% des émissions de NOX proviennent du secteur routier
Notes: Part des PM2,5 du résidentiel qui augmente de 11% en lien avec le changement de méthodo et la prise en compte des condensables par rapport à la V5

## Slide 5: Présentation des résultats ISEA V6.1
Zoom sur les émissions de PM10
En 2022, les émissions de PM10 de Rennes Métropole sont estimées à 1 054 tonnes, soit environ 20% des émissions totales de PM10 du département d’Ille-et-Vilaine, et 5% des émissions régionales.
CONTRIBUTION DE LA MÉTROPOLE AUX ÉMISSIONS DE PM10
370
tonnes
- 40 % depuis 2008
RESIDENTIEL
337
tonnes
- 35 % depuis 2008
ROUTIER
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PM10 DEPUIS 2008 SUR RENNES MÉTROPOLE
Les années impaires (sauf 2019) ainsi que les données 2018 du routier sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1
194
tonnes
- 14 % depuis 2008
AGRICOLE
Chart: PM10 (tonnes)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
agricole | 224.2447 | 221.7797 | 219.3146 | 216.5605 | 213.8064 | 213.4293 | 213.0521 | 213.7087 | 214.3652 | 212.6723 | 210.9795 | 208.0981 | 195.654 | 194.6733 | 193.6926
autres_transports | 53.9873 | 53.0366 | 52.0859 | 48.7606 | 45.4353 | 42.8826 | 40.3299 | 39.4122 | 38.4945 | 32.8208 | 27.1471 | 33.5785 | 14.8456 | 19.1636 | 23.4815
dechets | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.46944 | 0.35573 | 0.24202 | 0.13445 | 0.026883 | 0.02792 | 0.030531 | 0.025638 | 0.020746
industrie_energie | 0.84352 | 1.0155 | 1.1874 | 1.2237 | 1.26 | 3.6442 | 6.0283 | 5.4106 | 4.7929 | 9.4279 | 14.0629 | 11.6248 | 2.7748 | 1.7711 | 0.76745
industrie_hors_energie | 138.0486 | 148.8143 | 159.58 | 151.1754 | 142.7708 | 141.3474 | 139.924 | 146.0516 | 152.1792 | 133.4686 | 114.7579 | 113.6107 | 114.9183 | 119.0139 | 123.1096
residentiel | 613.302 | 620.25 | 627.198 | 579.5337 | 531.8694 | 483.2706 | 434.6719 | 491.1186 | 547.5654 | 515.2925 | 483.0197 | 455.6859 | 398.8075 | 384.585 | 370.3624
routier | 516.9247 | 505.0158 | 493.1069 | 468.7615 | 444.4161 | 428.711 | 413.0059 | 407.9929 | 402.9799 | 395.4402 | 387.9005 | 380.3608 | 297.0961 | 317.2173 | 337.3385
tertiaire | 7.0025 | 6.3632 | 5.724 | 5.5074 | 5.2907 | 4.6198 | 3.9489 | 4.3214 | 4.6938 | 4.8589 | 5.0241 | 4.789 | 4.9583 | 5.0074 | 5.0565

## Slide 6: Présentation des résultats ISEA V6.1
Zoom sur les émissions de PM2.5
En 2022, les émissions de PM2.5 de Rennes Métropole sont estimées à 678 tonnes, soit environ 25% des émissions totales de PM2.5 du département d’Ille-et-Vilaine, et 7% des émissions régionales.
CONTRIBUTION DE LA MÉTROPOLE AUX ÉMISSIONS DE PM2.5
363
tonnes
- 40 % depuis 2008
RESIDENTIEL
49
tonnes
- 17 % depuis 2008
INDUSTRIE HE
206
tonnes
- 48 % depuis 2008
ROUTIER
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE PM2.5 DEPUIS 2008 SUR RENNES MÉTROPOLE
Les années impaires (sauf 2019) ainsi que les données 2018 du routier sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1
Chart: PM2.5 (tonnes)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
agricole | 63.0116 | 61.4153 | 59.819 | 57.8106 | 55.8022 | 54.8058 | 53.8094 | 52.6533 | 51.4972 | 50.696 | 49.8948 | 48.6021 | 45.7999 | 45.059 | 44.3181
autres_transports | 28.1956 | 27.5284 | 26.8612 | 25.0167 | 23.1722 | 21.6397 | 20.1073 | 19.4397 | 18.7721 | 16.2192 | 13.6662 | 16.3507 | 6.7 | 8.5057 | 10.3114
dechets | 0.41712 | 0.41712 | 0.41712 | 0.41712 | 0.41712 | 0.41712 | 0.41712 | 0.31605 | 0.21498 | 0.11906 | 0.023138 | 0.02406 | 0.026318 | 0.022379 | 0.018441
industrie_energie | 0.77519 | 0.87893 | 0.98267 | 1.0795 | 1.1763 | 3.5493 | 5.9224 | 5.152 | 4.3816 | 9.0445 | 13.7074 | 11.1838 | 2.6991 | 1.6783 | 0.65757
industrie_hors_energie | 58.865 | 63.7797 | 68.6944 | 65.8453 | 62.9961 | 65.5234 | 68.0507 | 68.9743 | 69.898 | 61.4295 | 52.961 | 47.8672 | 45.931 | 47.4732 | 49.0155
residentiel | 600.5897 | 607.3929 | 614.1961 | 567.5313 | 520.8665 | 473.2798 | 425.6931 | 480.9603 | 536.2274 | 504.623 | 473.0185 | 446.2553 | 390.5694 | 376.6346 | 362.6998
routier | 394.95 | 382.7895 | 370.6289 | 347.5657 | 324.5025 | 307.3843 | 290.2662 | 282.7789 | 275.2917 | 265.4988 | 255.7059 | 245.913 | 187.6355 | 196.9824 | 206.3292
tertiaire | 6.8865 | 6.2428 | 5.5991 | 5.2671 | 4.9352 | 4.2943 | 3.6533 | 4.0221 | 4.391 | 4.5802 | 4.7694 | 4.5249 | 4.7112 | 4.7586 | 4.806

## Slide 7: Présentation des résultats ISEA V6.1
Zoom sur les émissions de NOX
En 2022, les émissions de NOX de Rennes Métropole sont estimées à 3 419 tonnes, soit environ 36% des émissions totales de NOX du département d’Ille-et-Vilaine, et 10% des émissions régionales.
CONTRIBUTION DE LA MÉTROPOLE AUX ÉMISSIONS DE NOX
216
tonnes
- 12 % depuis 2008
INDUSTRIE ENERGIE
369
tonnes
- 10 % depuis 2008
INDUSTRIE HE
2350
tonnes
- 53 % depuis 2008
ROUTIER
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE NOX DEPUIS 2008 SUR RENNES MÉTROPOLE
Les années impaires (sauf 2019) ainsi que les données 2018 du routier sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1
Chart: NOX (tonnes)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
agricole | 225.2099 | 216.3683 | 207.5268 | 192.3581 | 177.1894 | 169.2973 | 161.4052 | 146.0804 | 130.7556 | 124.4005 | 118.0455 | 102.2042 | 96.6701 | 86.4137 | 76.1573
autres_transports | 218.2729 | 207.3943 | 196.5158 | 175.8333 | 155.1508 | 139.629 | 124.1073 | 112.8428 | 101.5784 | 90.1083 | 78.6383 | 75.8817 | 33.3345 | 39.1153 | 44.8962
dechets | 2.4562 | 2.4658 | 2.4754 | 2.4839 | 2.4923 | 2.4981 | 2.504 | 2.2402 | 1.9764 | 1.7643 | 1.5522 | 1.6211 | 1.6028 | 1.4525 | 1.3023
industrie_energie | 244.3238 | 224.123 | 203.9222 | 172.6887 | 141.4552 | 203.8694 | 266.2836 | 275.995 | 285.7065 | 258.5681 | 231.4297 | 326.8766 | 202.8486 | 209.3736 | 215.8986
industrie_hors_energie | 410.4689 | 425.7165 | 440.9642 | 416.7119 | 392.4596 | 416.3308 | 440.2019 | 413.3263 | 386.4506 | 383.7484 | 381.0462 | 358.3531 | 321.3214 | 345.0599 | 368.7983
residentiel | 305.3448 | 303.0335 | 300.7223 | 285.3755 | 270.0287 | 245.4202 | 220.8118 | 241.6969 | 262.5819 | 245.1842 | 227.7865 | 222.6367 | 208.5839 | 196.5937 | 184.6035
routier | 5031.3548 | 4748.1765 | 4464.9982 | 4212.3899 | 3959.7816 | 3880.2937 | 3800.8059 | 3661.3011 | 3521.7964 | 3375.5704 | 3229.3444 | 3083.1184 | 2312.2005 | 2330.9878 | 2349.7752
tertiaire | 204.1431 | 191.5952 | 179.0472 | 165.2572 | 151.4673 | 124.1604 | 96.8535 | 107.5715 | 118.2895 | 146.8265 | 175.3635 | 166.2413 | 170.9539 | 174.3851 | 177.8163

## Slide 8: Présentation des résultats ISEA V6.1
Zoom sur les émissions de NH3
En 2022, les émissions de NH3 de Rennes Métropole sont estimées à 1 957 tonnes, soit environ 9 % des émissions totales de NH3 du département d’Ille-et-Vilaine, et 2 % des émissions régionales.
CONTRIBUTION DE LA MÉTROPOLE AUX ÉMISSIONS DE NH3
37
tonnes
- 31 % depuis 2008
RESIDENTIEL
39
tonnes
+ 512 % depuis 2008
DECHETS
ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE NH3 DEPUIS 2008 SUR RENNES MÉTROPOLE
Les années impaires (sauf 2019) ainsi que les données 2018 du routier sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1
1 842
tonnes
- 5 % depuis 2008
AGRICOLE
Chart: NH3 (tonnes)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
agricole | 1948.4542 | 1931.4229 | 1914.3916 | 1898.9615 | 1883.5313 | 1904.8977 | 1926.264 | 1937.3654 | 1948.4669 | 1957.1638 | 1965.8607 | 1930.9073 | 1923.472 | 1882.9598 | 1842.4477
autres_transports | 0.017488 | 0.017405 | 0.017321 | 0.016173 | 0.015024 | 0.014502 | 0.01398 | 0.013687 | 0.013394 | 0.011927 | 0.01046 | 0.0090755 | 0.0059637 | 0.0074983 | 0.0090329
dechets | 6.3968 | 6.5934 | 6.79 | 7.5753 | 8.3606 | 11.1276 | 13.8946 | 14.3113 | 14.728 | 16.0978 | 17.4675 | 17.5767 | 27.2184 | 33.1748 | 39.1312
industrie_energie | 1.4934 | 1.5429 | 1.5924 | 1.6111 | 1.6299 | 3.9235 | 6.2172 | 5.8905 | 5.5637 | 4.0714 | 2.5791 | 7.6937 | 2.6163 | 1.795 | 0.97356
industrie_hors_energie | 2.1496 | 2.1084 | 2.0672 | 2.1405 | 2.2138 | 2.7428 | 3.2719 | 3.8617 | 4.4515 | 4.0311 | 3.6106 | 4.0976 | 6.5706 | 6.2503 | 5.9301
residentiel | 54.2296 | 55.6366 | 57.0436 | 52.6981 | 48.3527 | 43.9361 | 39.5196 | 45.3898 | 51.26 | 48.6109 | 45.9618 | 43.6803 | 38.5429 | 37.8649 | 37.187
routier | 47.0136 | 45.0207 | 43.0279 | 39.8376 | 36.6473 | 34.5311 | 32.415 | 31.4354 | 30.4558 | 30.6513 | 30.8468 | 31.0423 | 25.164 | 27.6238 | 30.0837
tertiaire | 0.40715 | 0.42 | 0.43285 | 0.79338 | 1.1539 | 1.1086 | 1.0632 | 1.1308 | 1.1983 | 1.1655 | 1.1327 | 1.1615 | 1.0715 | 1.0764 | 1.0814

## Slide 9: Présentation des résultats ISEA V6.1
Chart: tonne
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Emissions à chaud et à froid | 252.8478 | 240.3348 | 227.8219 | 206.2368 | 184.6517 | 165.982 | 147.3123 | 136.9132 | 126.5141 | 108.0114 | 89.5087 | 60.0608 | 56.9294 | 53.798
Remise en suspension des particules | 191.6102 | 192.0141 | 192.4181 | 190.3763 | 188.3345 | 190.594 | 192.8534 | 196.7246 | 200.5958 | 205.8351 | 211.0743 | 172.0064 | 188.8709 | 205.7354
Usure des routes | 33.6461 | 33.7634 | 33.8806 | 33.5176 | 33.1546 | 33.5056 | 33.8566 | 34.5492 | 35.2418 | 36.0433 | 36.8447 | 30.2635 | 33.1452 | 36.0269
Usure des pneus et plaquettes de freins | 38.8207 | 38.9035 | 38.9863 | 38.6307 | 38.2752 | 38.6294 | 38.9835 | 39.8059 | 40.6282 | 41.7806 | 42.933 | 34.7655 | 38.2719 | 41.7782
Zoom sur la mobilité et les émissions de PM10
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE PM10 DU ROUTIER
En 2022, les émissions de PM10 du routier sur Rennes Métropole sont issues à 61% de la remise en suspension des particules. En 2022, les émissions originaires de la combustion des moteurs représentent une part plus faible avec 16%. Les moteurs plus récents ont entraîné une baisse des émissions liées à la combustion, néanmoins la remise en suspension des particules représente encore une part conséquente des émissions de PM10.
PART DES SOUS-SECTEURS EMETTEURS DE PM10 DU ROUTIER
Les années impaires (sauf 2019) ainsi que les données 2018 sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1

## Slide 10: Présentation des résultats ISEA V6.1
Zoom sur le résidentiel et les émissions de PM2.5
LE BOIS-ENERGIE DANS ISEA
Les émissions de polluants atmosphériques dans ISEA sont inventoriées à la source :
LES CHAUDIÈRES INDIVIDUELLES
Logements individuels
(équipements bois individuels dans un logement)
LES CHAUDIÈRES COLLECTIVES (NON RCU)
Immeubles collectifs
(chaudière bois qui alimente un immeuble, bâtiment de sport, loisirs…)
LES CHAUDIÈRES COLLECTIVES (RCU)
Logements collectifs
(alimente un réseau de chaleur avec plusieurs bâtiments, résidentiel et/ou tertiaire…)
Sont présentées ensuite uniquement les émissions du secteur résidentiel et des RCU (part liée au résidentiel).
Les émissions de polluants atmosphériques d’un réseau de chaleur urbain (RCU) (= alimentant plusieurs bâtiments avec un réseau), sont inventoriées dans la branche énergie quel que soit le combustible et le secteur alimenté.
Les émissions de polluants atmosphériques d’une chaufferie bois non-RCU (= alimente un seul bâtiment), sont inventoriées au niveau du secteur consommateur selon l’usage du bâtiment (résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture).
Les émissions du bois-énergie domestique sont prises en compte à la source dans le résidentiel.
Notes: 84% chauffage collectif compris !

## Slide 11: Présentation des résultats ISEA V6.1
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE PM2.5 DU RÉSIDENTIEL
Les émissions de PM2,5 liées au chauffage au bois représentent 89 % des émissions totales de PM2,5 du secteur résidentiel sur la métropole. La prise en compte des condensables dans ISEA V6 provoque une augmentation de 11% les émissions par rapport à la V5.
Ces émissions évoluent en fonction de plusieurs facteurs, notamment :
les conditions météorologiques, avec par exemple des hivers plus doux comme en 2014,
la composition et le renouvellement du parc d’équipements de chauffage au bois.
91 %
Des émissions de PM2.5 du résidentiel liées au chauffage au bois individuel en 2022 de Rennes Métropole
PART DES SOUS-SECTEURS EMETTEURS DE PM2.5 DU RESIDENTIEL
Les années impaires (sauf 2019) sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1
Zoom sur le résidentiel et les émissions de PM2.5
Chart: tonne
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Équipement de chauffage au bois individuel | 539.6405 | 546.7946 | 553.9487 | 507.3356 | 460.7225 | 413.8646 | 367.0066 | 418.2403 | 469.4741 | 432.4747 | 395.4753 | 369.3154 | 319.3992 | 305.8834 | 292.3677
Chaudières collectives (non RCU) | 13.3317 | 13.5931 | 13.8545 | 14.143 | 14.4315 | 14.4091 | 14.3867 | 18.1712 | 21.9558 | 28.2383 | 34.5208 | 33.99 | 28.9642 | 29.3629 | 29.7615
Chaudières RCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8602 | 3.7204 | 3.3638 | 3.0072 | 2.2009 | 1.3946 | 7.678 | 0.075974 | 0.15808 | 0.2402
Notes: 84% chauffage collectif compris !

## Slide 12: Présentation des résultats ISEA V6.1
Zoom sur le secteur agricole et les émissions de NH3
RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE NH3 DE L’AGRICULTURE
En 2022, 45 % des émissions de NH3 d’origine agricole de Rennes Métropole sont liées à l’épandage des engrais (organiques & minéraux). D’un point de vue des types d’élevages, sur Rennes Métropole ce sont principalement les élevages Bovins (20 % des émissions) qui sont émetteurs de NH3, suivis par les élevages porcins (15 % des émissions) et avicoles (6 % des émissions).
Sur le territoire, seules les émissions liées à l’épandage des engrais minéraux sont en augmentation (+150 % depuis 2008).
Les années impaires (sauf 2019) sont issues d’une interpolation des données ISEA V6.1
PART DES SOUS-SECTEURS EMETTEURS DE NH3 DE L’AGRICULTURE
Chart: NH3 Agricole (Tonnes)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Epandages des produits organiques | 621.1661 | 616.017 | 610.868 | 600.7372 | 590.6065 | 593.415 | 596.2234 | 592.3503 | 588.4771 | 586.2744 | 584.0718 | 571.4009 | 560.9769 | 541.7217 | 522.4664
Epandages des engrais minéraux | 119.4888 | 118.7247 | 117.9606 | 129.8106 | 141.6607 | 152.9106 | 164.1605 | 184.5525 | 204.9445 | 219.4806 | 234.0167 | 238.8903 | 265.3315 | 283.0528 | 300.7741
Pâturage | 260.3349 | 258.543 | 256.7512 | 254.1893 | 251.6274 | 258.2106 | 264.7939 | 265.7906 | 266.7873 | 266.3584 | 265.9294 | 260.4144 | 255.7923 | 248.0892 | 240.386
Bovins | 430.7934 | 426.3603 | 421.9273 | 418.144 | 414.3607 | 421.021 | 427.6813 | 425.4368 | 423.1924 | 420.948 | 418.7036 | 408.3068 | 399.6401 | 384.1131 | 368.5861
Porcins | 359.0018 | 353.8378 | 348.6739 | 339.3215 | 329.9692 | 324.0128 | 318.0564 | 316.3672 | 314.6779 | 319.1639 | 323.6499 | 316.1389 | 307.0497 | 293.7576 | 280.4655
Volailles | 143.6101 | 145.1756 | 146.7411 | 145.2249 | 143.7087 | 143.697 | 143.6853 | 141.2561 | 138.8269 | 133.267 | 127.7072 | 123.9188 | 122.7565 | 120.3327 | 117.9088
Autres (chauffage, engins et autres animaux) | 14.0591 | 12.7643 | 11.4696 | 11.5339 | 11.5982 | 11.6307 | 11.6633 | 11.612 | 11.5608 | 11.6714 | 11.7821 | 11.8372 | 11.9249 | 11.8928 | 11.8607

## Slide 13: Merci pour votre attention